## Slide 1: 色素増感太陽電池搭載型 模型自動車走行実験
東京理科大学 理学部 物理学科
川村研究室
Notes: 1限目：先生の軽い説明（3分）→軽い説明（1分）→負極の作成（20分）→電気伝導性ガラス作り（21分）
休み時間
2限目：セル作成（10分）→発電確認（20分）→小話（5分）→アンケート（10分）
90分程度で終了させる予定で行う

## Slide 2
「色素増感太陽電池を作ってみましょう」

## Slide 3
使用する材料の確認
シャーシ
ヨウ素
電解質
溶液
（株式会社リテン専売）
二酸化チタン
ペーストＳＰ-２１０
＋極、－極電気伝導性ガラス一人１枚ずつ
タイヤ２つ
ギア
小タイヤ２つ
シャフト２本
モーターRF-330TK
このほかに電子メロディがあります

## Slide 4
どっちの面に電気が通る膜（= 電気伝導膜）
がついているかテスターで調べます
“Ω”と書いてあるところに合わせましょう
調べたガラスは、電気を通す面を上にして置いておきます

## Slide 5
ー極（負極）側のガラス作り…
Step1
ガラスの端5ｍｍに
テープを貼る
Step2
二酸化チタンを指で塗る
なるべくしっかりと！
一方向に薄く、均一に！
（水っぽいときは少し乾かしてから、）
テープをはがして、フライパンの上に並べる
Step3
注意！！
乾いていない状態で強火にかけるとひび割れる！！
電気を通す側に
一人一枚！

## Slide 6
フライパンの真ん中に並べて焼きましょう
色の変化に注意しましょう！
負極の作製、つづき

## Slide 7
＋極（正極）の作製
テスターで電気伝導面を確認して鉛筆を塗ろう!!
【注意】端を５mm余らせること
塗らない！

## Slide 8
シャーレの中で重ならないように注意！
負極の作製
二酸化チタンに“色素”をつけよう!!
色素：
ハイビスカス・ティー
塗った面を上に！

## Slide 9
１時間くらい漬ける…

## Slide 10
I3－
I－
I－
I－
e-
h+
e-
h+
e-
e-
ヨウ素液
黒鉛
電気伝導膜
色素
ガラス基板
二酸化チタン
負極
正極
反応式
3Ｉ-
Ｉ3- ＋2e-
電気伝導膜
ガラス基板
色素増感太陽電池の仕組み
モーター
Break…

## Slide 11
セル作製

## Slide 12
セル作製
Step1
Step2
クリップで挟む時は
クリップの奥まで！
透明な部分は重ならないように
Step3
Step4
醤油さしから垂らす

## Slide 13
黒いクリップの持ち手を全部外して
6セルを銀のクリップでつなげましょう
乾電池だと…
銀のクリップの
持ち手も外そう
セロハンテープで巻くとずれない！
色素（紫）がマイナス、鉛筆（黒）がプラス
透明な部分を挟みましょう

## Slide 14
つなぎ方のヒント
2枚のガラスの間
をつなぐ
つなぐ時は紫色に変わっている部分や
ヨウ素が染み出している部分は
なるべく避けて挟みましょう
乾電池だと…

## Slide 15
車体に乗せて完成
モーターの
赤：＋
黒：－
それぞれを挟む
ずり落ちないようにテープで固定しよう