## Slide 1: フロッピーケースなどで 簡単にできる加速度計
川村研究室
1509060 高橋佳香

## Slide 2: 0.目次
はじめに
作製方法
利用方法
生徒が測定した加速度測定の例
簡単に加速度の大きさが読み取れるタイプのその他の加速度計
慣性力の授業において加速度計を用いる場合
おわりに

## Slide 3: 1.問題点
問題点
物理離れ
対処法
生徒参加型授業
求められること
生徒の探究心を 刺激する 実験教材の開発
加速度計の作成→
加速度測定

## Slide 4: 1.はじめに
加速度を実体験として経験 →小中学生にも身近な言葉
加速度概念 →高等学校で初めて学習 →高度な理解力が必要
しかし実際は・・・
物理離れ

## Slide 5
求められている
高等学校物理の授業の改善
サイエンティフィック・リテラシー
フロッピーディスクを用いた加速度計の作製
物理に
興味関心を持てる教材開発
が必要

## Slide 6: 2.作成方法
フロッピーケースに色水を半分ほど入れる
全体をボンドなどで閉じる
小中学生でも簡単に作成できる
図１ フロッピーケースに水を入れ水平に置いた状態
色水
フロッピーケース

## Slide 7: 3.利用方法
水平な台の上にフロッピーケース型加速度計を置く
水面の線を基準線としてラインを入れる
幅広い透明テープを基準線を含むように貼る
テープの基準線の両端に印を入れる
図２ 加速度前の水面の状態
基準点

## Slide 8
加速度運動の開始
加速度運動中に両端の2点に印
テープをはがし、ノートなどに貼る
基準点と測定点の2点を直線で結ぶ
直線のなす角度θを求める
図3 加速度運動中の水面の状態
基準点
測定点

## Slide 9
加速度aを求める
図3 加速度運動中の水面の状態
基準点
測定点
θ
θ
g
a
a=g tanθ (m/s^2)
テープの張り替え → 繰り返し測定
等速運動 →水面が基準面と一致

## Slide 10: Ｄｕｚｅｎ，Ｎｅｌｓｏｎ＆Nelsonの加速度計
薄いケース状の加速度計
基準面にゴムバンド → 傾きを見るだけ 記録ができるよう改善 その場で加速度の値を求め、記録することができる

## Slide 11: 「ズバリ加速度計」 愛知・岐阜物理サークル(1988)
加速度を電気信号化しメーターを使用 → 作製に高度な技術が必要 → すべての生徒が完成するとは限らない → 物理実験は難しい
ブラックボックス化している 原理や構造を知らなくても、利用できる
長所：簡単に1m/s2の加速度を実感できる
物理離れ
Notes: ブラックボックス (Black box) とは、内部の動作原理や構造を理解していなくても、外部から見た機能や使い方のみを知っていれば十分に得られる結果を利用する事のできる装置や機構の概念。転じて、内部機構を見ることができないよう密閉された機械装置を指してこう呼ぶ。

## Slide 12: 4.生徒が測定した加速度測定の例
生徒の感想
初めは電車の中で恥ずかしい
↓
だんだん面白くなってきた
表1 生徒が実測した加速度の値

## Slide 13: 5.簡単に加速度の大きさが読み取れる タイプのその他の加速度計
瞬時におおよその
加速度を知りたい！
図4 1.生徒実験用
利用方法
力学台車の上に乗せる
生徒各自が日常生活の場としての電車やバスの中での加速度測定
針
めもり
浮板
針
めもり
浮板
図5 2.演示実験用
15cm
20cm
台車の中に設置し大きな装置を走らせる

## Slide 14: 作製
分厚い空き箱 → 水面が乱れる 押しピン入れ カセットテープのケース 8mmビデオテープのケース など
対処法
水面上に浮き板 軸と軸受けを設けて止める

## Slide 15: 作製方法
空き箱の両端にナットをボンドで付ける
浮き板に軸を取り付ける
浮き板に指針を取り付ける ※浮き板と指針は垂直に
浮き板の軸を軸受にはめる
水を入れる ※浮き板が水面に浮かんでいる状態まで
加速度の値を箱の側板に目盛りとして書き入れる

## Slide 16: ケース内の液体
水なし
加速度の値を読み取りが難しい
時針が敏感に揺れてしまう
粘性の高い液体をケースに入れるとよい
身の回りのもので 実験器を作る!!!
水を使用

## Slide 17: 6.慣性力の授業において加速度計を用いる場合
実験台の上を走る力学台車など 運動物体を外から観察
物体の運動は 等速直線運動、等加速度直線運動 と学ぶ
しかし 実際の身近な加速現象 →乗り物の中にいるとき
加速度測定を行う実験 →日常経験や考え方と一致
有効
物理の授業での加速度の学習

## Slide 18
慣性力の学習に 有効
加速度計で加速度が生じていることを確認
電車内のつり革の傾きを 確認

## Slide 19
フロッピー型加速度計の原理を、探究する
電車内のつり革の傾きとの対応関係を探求する →慣性力の理解
教室内でも
臨場感ある実験器による実験が
望ましい

## Slide 20: 7.おわりに
実験器は身近な材料による開発がよい
生徒自身が開発作製する →物理離れを食い止める
物理教師は 「創造性の物理」を多くの生徒に提供すべき