## Slide 1: “ぷち発明”をいかした教材としての燃料電池自動車
発表者：横山昇平
著者：川村教授

## Slide 2: 背景
実験教材の利用
学習効果の促進
しかし
エネルギー環境教育分野では…
・担当者全てが習熟しているわけではない
・ハイテク技術により実験の高度化
実現が難しい
ぷち発明

## Slide 3: 求められるもの
・専門が社会科や家庭科でも手軽にできる
・簡単でありながら生徒の興味を引く
・直接手にとって体験でき、安価なもの
誰もが簡単に行える
燃料電池模型自動車実験
ぷち発明

## Slide 4: ぷち発明とは
・日常生活のなかのたわいもない発明
誰にでもチャンスがある
素直に受け入れられる
フィードバックも期待できる
多くの人に広まりやすい
メリット

## Slide 5: 燃料電池教材
現状：市販品は高いので演示のみ
手にとって初めて
学習として成立
一人ずつ手にとって学びたい
（単価は数十円程度に抑えたい）
入口を低く 簡素な実験より興味関心を引く

## Slide 6: 授業構成
最もプリミティブなものとして…
基本原理を確認する実験
・２Ｈ２＋Ｏ２ ⇄ ２Ｈ２Ｏ
化合
電気分解
・自分で作った手回し発電機で
自分で電気分解
・電子メロディー
発光ダイオード
模型自動車
生徒の
創意工夫

## Slide 7: 製作方法
①
竹串をアルミホイル
で包み蒸し焼く
煙が出なくなった後、
アルミホイルが赤熱するまで
焼く
・机に落として金属音
・抵抗が１００Ω以下
で完成！！
電圧をかければエジソン電球の実験も出来る！！

## Slide 8
②
フィルムケースの蓋に
竹炭を二本刺す（電極）
簡単のため、鉛筆の芯でも代用可能
フィルムケースに電解液
を入れ（実験教室では濃い
コーヒー）蓋をする
完成！！
手回し発電機（９Ｖ乾電池や電源装置）で電気分解
電極の周りに酸素と水素の泡がでてくる
食塩や塩素イオンを含めると
塩素ガスが出てよろしくない

## Slide 9: 発電実験
燃料電池：水素と酸素の反応エネルギーをゆっくり
電気エネルギーとして取り出す電池
論文中では
水を用いているため低効率
市販品は白金触媒。実験では活性炭が電極であり触媒
多く使えばいいという発想で自由につながせる
直列のみではうまくいかない
並列という発想
学習の中で自然と軽んじている面がある

## Slide 10: 模型自動車
実践授業では走らなかった
実験教室では改良版
生徒一人一人が自分の車を走らせるため
思考錯誤
共通して
高度な技術を自分たちで改良出来る！

## Slide 11: まとめ
豊富ではない実験を“ぷち発明”で広げられる
身の周りの材料（飲み物）を利用しているので
家に帰った後も自分たちで考えて実験可能
教員側へより良いアイデアを
生徒の方から持ってくる

## Slide 12: 論文を受けて
難しく考えすぎず、身近な内容にも目をむけて“ぷち発明”を心がける
生徒の方からより良い改善案を引き出せる授業づくりを心がける

## Slide 13: 考えてもらいたいこと
いかにして生徒にやる気を出させるか